## Slide 1
Specifications
이더넷 인터페이스 | 5 포트, RJ45, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, Auto-Negotiation, Auto-MDI-X
관리 타입 | 비관리형 산업용 스위치 허브 (Unmanaged Industrial Ethernet Switch Hub)
프레임 크기 | 9,216 Bytes 점보 프레임
MAC 테이블 크기 | 2,000 addresses
QoS | 8 priority queues
PROFINET | 지원
동작 전원 | 24 VAC 50/60 Hz / 24 VDC
허용 전압 범위 | 12 ~ 28 VAC / 9 ~ 36 VDC
돌입 전류 제한 | 지원, 16 A
극성 보호 | 지원
소비 전력 (W) | 24 VDC : 1.5 (Min) / 3.2 (Max), 24 VAC : 1.8 (Min) / 3.9 (Max)
입력 전류 (mA) | 24 VDC : 60 (Min) / 130 (Max), 24 VAC : 120 (Min) / 260 (Max)
케이스보호규격 | IP30
무게 | 225g
동작온도 | -40℃ ~ +70℃
보관온도 | -40℃ ~ +85℃
동작습도 | 0~95% (non-condensing)
인증 | KC, CE, DIN EN 60950-1, Listed UL 61010 (US/CA)
크기 | Width : 22.5 / Height : 103 / Depth : 77.4 mm
품질보증기간 | 5년